АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «       » __________________2023 года

| Марка, модель ТС | УАЗ 390995 |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный знак | О611КМ 102 RUS |
| Инвентарный номер | 15-050152 |
| Идентификационный номер (VIN) | ХТТ390995D0479681 |
| Год выпуска ТС | 2012 |
| Модель, № двигателя | 409100 C3071793 |
| Шасси, (рама) № | 374100C0400974 |
| Кузов, (прицеп) № | 390900C0216972 |
| Цвет кузова (кабины) | БЕЛАЯ НОЧЬ |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 73 НР №819815 |
| Свидетельство о регистрации ТС | 9937 №407521 |
| Балансовая стоимость, руб. | 506 912,34 |
| Остаточная стоимость, руб. | 91 526,14 |
| Пробег (показание одометра) км. | 265 085 |

Принадлежность транспортного средства филиал

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке

Адрес владельца  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов:

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

__________________________________________________________________________________________

Двигатель  Низкая  компрессия, повышенный расход масла, бензина, шум, не развивает необходимую мощность. Нарушение герметичности радиатора из-за коррозии. Износ поршневой группы, требуется замена головки блока цилиндров, коленчатый и распределительные валы предельно изношены ремонту не подлежат. Требуется капитальный ремонт двигателя.

__________________________________________________________________________________________

Трансмиссия: Износ редуктора переднего моста. Износ раздаточной коробки и КПП. Износ крестовин карданных, вибрация карданного вала из-за износа шлицевых соединений. Износ диска сцепления.

Требуется капитальный ремонт мостов и коробки передач.

__________________________________________________________________________________________

Ходовая часть: Предельный износ шин, тормозных барабанов и подшипников ступиц. Требуется замена рессор,амортизаторов. Требуется текущий ремонт. __________________________________________________________________________________________

Салон: Сквозная коррозия кузова, разрушение сидений. Требуется текущий ремонт кузова.

__________________________________________________________________________________________

Заключение о техническом состоянии:

Автомобиль технически неисправен.

Директор филиала __________________________________/ _____ Р.Р. Фаршатов _______/

Начальник СМиТ _________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/