АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «2» октября 2023 года

| Марка, модель ТС | УАЗ 390995 |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный знак | Н879РН102 |
| Инвентарный номер | 11-2468 |
| Идентификационный номер (VIN) | Z70280913C0000849 |
| Год выпуска ТС | 2012 |
| Модель, № двигателя | 409100, С3011234 |
| Шасси, (рама) № | 3741100С0474065 |
| Кузов, (прицеп) № | 390900С0202520 |
| Цвет кузова (кабины) | ГОСТ Р 50574-2002 |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 73НМ229054 |
| Свидетельство о регистрации ТС | 0251№152649 |
| Балансовая стоимость, руб. | 408 910.60 |
| Остаточная стоимость, руб. | 26 476,33 |
| Пробег (показание одометра) км. | 448 100 |

Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО “Газпром газораспределение Уфа”

в г. Туймазы.

Адрес владельца: г. Туймазы ул. Гафурова 31а

В результате визуального осмотра установлено: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: нет

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов: нет

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: нет

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

__________________________________________________________________________________________

Двигатель: Износ ГБЦ пропуски охлаждающей жидкости, требуется ремонт.

Трансмиссия: износ подшипников  РКП, износ шлицов на заднем карданном валу, износ крестовин на переднем и заднем карданном валу, требуется текущий ремонт.

Ходовая часть: износ рессорных подушек, износ рулевых наконечников, износ ступичных подшипников, износ поворотного кулака,износ подушек коробки, износ тормозных колодок,требуется текущий ремонт.

Салон: сидения изношены требует замена, излом регулировок,требуется замена.

Заключение о техническом состоянии: технически исправен

__________________________________________________________________________________________

Директор филиала __________________________________/ А.З. Якупов /

Начальник СМиТ _________________________________/ Р.А. Габдрахманов /

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/