АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «                »                       2023 года

| Марка, модель ТС | ИЖ 27175-036 |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | В128АО102 |
| Инвентарный номер | 01-05000265 |
| Идентификационный номер (VIN) | XWK27175070017367 |
| Год выпуска ТС | 2007 |
| Модель, № двигателя | 21067 8613232 |
| Шасси, (рама) № | отсутствует |
| Кузов, (прицеп) № | XWK27175070017367 |
| Цвет кузова (кабины) | Калипсо (синий) |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 18 ММ 600201 |
| Свидетельство о регистрации ТС | 99 05 №438162 |
| Балансовая стоимость, руб. | 309832,17 |
| Остаточная стоимость, руб. | 15334,47 |
| Пробег (показания одометра) км. | 61801 |

Принадлежность транспортного средства филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе

Адрес владельца: 450001, Российская федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, дом 157

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

______________________________________________________________________________________

2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов:

_______________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

Установлено ГБО (газобаллонное оборудование) «Landi-Renzo» 4

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

_______________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель:

Износ поршневых группы. Требуется ремонт

Трансмиссия:

Износ главного тормозного цилиндра. Требуется замена

Ходовая часть:

Износ задних рессор. Требуется замена

Салон:

Повреждение обивки сидений, повреждение панели приборов

Кузов:

Износ лакокрасочного покрытия кузова, следы коррозии по кузову;

Заключение о техническом состоянии:

ТС технически исправно

Директор филиала ________________________________/ _______С.П. Фаризунов________/

Начальник ТС _______________________________/ _________И.З. Хуснутдинов___________/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________/