АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен _______________________         года

| Марка, модель ТС | ГАЗ-27057 |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный знак | Н748КС 102 |
| Инвентарный номер | 07-50203 |
| Идентификационный номер (VIN) | X96270570C0718876 |
| Год выпуска ТС | 2012 |
| Модель, № двигателя | *421600*C0200819* |
| Кузов (кабина прицеп) № | 270500C0495419 |
| Шасси (рама) № | ОТСУТСТВУЕТ |
| Цвет кузова (кабины) | БЕЛЫЙ |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 52 НМ 753060 |
| Свидетельство о регистрации ТС | 99 38 770617 |
| Балансовая стоимость, руб. | 597559,32 |
| Остаточная стоимость, руб. | 361398,20 |
| Пробег (показания одометра) км. | 206128 |

Принадлежность транспортного средства филиал

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белебее

Адрес владельца РБ, г. Белебей, Ул. Шоссейная, 15

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: нет

2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов: нет

3. Дополнительно установленное оборудование: не установлено

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: нет

5. Эксплуатационные дефекты:

Кузов: коррозия кузова, дверей

Двигатель: Износ цилиндра-поршневой группы, коленчатого вала, повышенный расход масла.

Требуется частичный ремонт ДВС

Трансмиссия: износ КПП, замена главной пары переднего и заднего моста. Требуется частичный ремонт КПП.

Ходовая часть: требуется замена рессорных листов, амортизаторов, рулевых наконечников, тормозных барабанов. Требуется частичный ремонт

Салон: требуется замена обшивки сидений и крыш. Требуется текущий ремонт

Заключение о техническом состоянии: Транспортное средство технически исправное.

Исполняющий обязанности директора филиала             _____________________/ Э.И. Гумеров /

Главный бухгалтер филиала           _____________________/ Т.Н. Лагута /

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/